Муниципальный заказчик

Администрация Усть-Рубахинского МО

Муниципальный контракт

№7618 от 19.03.2018 года

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

УСТЬ-РУБАХИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА

Том I

Положения о территориальном планировании.

Утверждаемая часть

Иркутск

2018

## Авторский состав проекта

| Генеральный директор АО «Иркутскгражданпроект» |  | В.Ю. Юртин |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор АО «Иркутскгражданпроект» |  | И.В. Логванов |
| Отдел территориального планирования |
| Главный архитектор проекта |  | Е.Г. Журавлева |
| Архитектурная часть |  |  |
| Архитектор 2-й категории |  | Т.Н. Семенкова |
| Техник-архитектор |  | Е.С. Васьковская |
| Транспорт, инженерная подготовка |  |  |
| Инженер |  | А.Ю. Туктаров |
| Водоснабжение, водоотведение |  |  |
| Главный специалист |  | В.С. Ленденев |
| Сети электроснабжения и связи |  |  |
| Инженер |  | Е.Е. Акреева |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Авторский состав проекта	2

ВВЕДЕНИЕ	4

ГЛАВА I. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ УСТЬ-РУБАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	9

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Усть-Рубахинского МО, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	9

Таблица 1. Виды функциональных зон используемых в Генеральном плане Усть-Рубахинского МО.	9

Таблица 2. Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения Усть-Рубахинского муниципального образования. Параметры функциональных зон. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, устанавливаемые в связи с размещением планируемых объектов.	10

Таблица 3. Основные показатели изменения площадей населенных пунктов в проектируемых границах.	18

Приложение 1. Техническое задание на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Усть-Рубахинского муниципального образования Нижнеудинского района.	19

# ВВЕДЕНИЕ

Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом результатов публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и предложений заинтересованных лиц.

Внесение изменений в Генеральный план Усть-Рубахинского муниципального образования (в дальнейшем – Усть-Рубахинское МО) выполнен на основании Муниципального контракта № 7618 от 19.03.2018 года, заключенного между АО «Иркутскгражданпроект» и администрацией Усть-Рубахинского муниципального образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г), Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011г. №244 «Об утверждении методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», Законом Иркутской области от 23.07.2008г №59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Нижнеудинского района, а также в соответствии с  техническим заданием на проектирование.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращения чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнений окружающей среды, охрану и использование охраняемых природных территорий, ландшафтов, сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Проект внесений изменений в Генеральный план утверждается представительным органом муниципального образования.

Изменения, внесенные в текстовую часть документации  по муниципальному контракту № 7618 от 19.03.2018 г. выделены голубым цветом.

Предполагается выделить следующие сроки реализации генерального плана:

- расчетный срок, на который рассчитываются все основные проектные решения, – 2035 год;

-первая очередь, на которую определяются первоочередные мероприятия, – 2025 год.

Состав генерального плана

| № | Наименование | Секретность |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| Утверждаемая часть |
| 1. | Том I. Положения о территориальном планировании. Утверждаемая часть проекта. | Несекретно |
| Материалы по обоснованию |
| 2. | Том II. Материалы по обоснованию. Градостроительное планирование развития территории. | Несекретно |
| Графические материалы (разработка Генерального плана МО) |
| Утверждаемая часть |
| 3. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Усть-Рубахинского муниципального образования. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:50 000 | Несекретно |
| 4. | Карта функциональных зон населенных пунктов с. Мельница, д. Муксут, д. Рубахина, д. Уват, д. Швайкина, д. Шум, п. Вознесенский, п. Майский, п. Подгорный, с. Абалаково с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Усть-Рубахинского муниципального образования. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:5000 | Несекретно |
| 5. | Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры Усть-Рубахинского муниципального образования. Инженерная подготовка территории. М 1:50 000 | Несекретно |
| 6. | Карта населенных пунктов с. Мельница, д. Муксут, д. Рубахина, д. Уват, д. Швайкина, д.Шум, п.Вознесенский, п.Майский, п.Подгорный, с.Абалаково с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры Усть-Рубахинского муниципального образования. Инженерная подготовка территории. М 1:5000 | Несекретно |
| Материалы по обоснованию |
| 7. | Карта расположения объектов местного значения Усть-Рубахинского муниципального образования. Опорный план. Зоны с особыми условиями использования территории. Территории объектов культурного наследия. М 1:50000 | Несекретно |
| 8. | Карта расположения объектов местного значения Усть-Рубахинского муниципального образования. Опорный план (д.Муксут, д.Рубахина, д.Уват, д.Швайкина, д.Шум, п.Вознесенский, п.Майский, с.Абалаково, с.Мельница, п.Подгорный). Зоны с особыми условиями территории. Территории объектов культурного наследия. М 1:5000 | Несекретно |
| 9. | Карта зон с особыми условиями использования территорий (территории ОКН). М 1:50000. | Несекретно |
| 10. | ИТМ ГО ЧС. Проектный план. М 1:5000. | Несекретно |
| 11. | ИТМ ГО ЧС. Схема оповещения. М 1:5000. | Несекретно |
| 12. | ИТМ ГО ЧС. Схема размещения потенциально опасных объектов. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:5000. | Несекретно |

Термины и определения

В настоящей градостроительной документации термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (региональные и местные) - совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, которые используются для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального контракта на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала);

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

высота здания – определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.

При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

При определений количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие;

гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Используемые сокращения

МО – муниципальное образование

СТП – Схема территориального планирования

ФГИС ТП - федеральная государственная информационная система территориального планирования

ИСОГД - информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

СанПиН - санитарные правила и нормы

СНиП - строительные нормы и правила

ГОСТ - государственные стандарты

СЗЗ – санитарно-защитная зона

ВЗ – водоохранная зона

СТО – станция технического обслуживания

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационные очистные сооружения

КПД – коэффициент полезного действия

ПДК – предельно допустимый коэффициент

ТЭО – технико-экономическое обоснование

ПС – подстанция

ТП – трансформаторная подстанция

СИП – самонесущий изолированный провод

ООТП – объекты охраны природных территорий

ПНЗ – пост наблюдения за загрязнением (атмосферного воздуха)

ГО - гражданская оборона и ЧС - чрезвычайные ситуации

ИТМ - инженерно-технические мероприятия

# ГЛАВА I. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ УСТЬ-РУБАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Усть-Рубахинского МО, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

## Таблица 1. Виды функциональных зон используемых в Генеральном плане Усть-Рубахинского МО.

| ИНДЕКС | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| Ж-1 | Зоны застройки жилыми домами с приусадебными участками (1-3 этажа) |
| Ж-2 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа) |
| Д | Зоны размещения объектов дошкольного образования |
| ШД | Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| ОД-1 | Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения |
| ОД-2 | Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения |
| ОД-4 | Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения |
| ОД-6 | Зоны размещения объектов среднего и высшего профессионального образования |
| ОД-7 | Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |
| ПК-1 | Зоны размещения производственных объектов 1, 2, 3 классов опасности |
| ПК-2 | Зоны размещения производственных объектов 4, 5 классов опасности |
| ПК-3 | Зоны размещения коммунальных и складских объектов |
|  | ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |
| ИТ-1 | Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| ИТ-2 | Зоны размещения объектов транспорта |
| ИТ-3 | Зоны размещения объектов внешнего транспорта |
|  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| СХ-1 | Зоны сельскохозяйственных угодий |
| СХ-2 | Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| Р-2 | Зоны парков, скверов и бульваров |
| Р-3 | Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта |
|  | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| ПН-1 | Зоны природных территорий |
| ПН-2 | Зоны, занятые лесами |
| ПН-4 | Зоны территорий с нарушенным рельефом |
| ПН-5 | Зоны территории болот |
| ПН-6 | Зоны водных объектов |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| СН-1 | Зоны озеленения специального назначения |
| СН-4 | Зоны кладбищ |

Таблица 2. Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения Усть-Рубахинского муниципального образования. Параметры функциональных зон. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, устанавливаемые в связи с размещением планируемых объектов.

| Наименование объекта | Значение | Местоположение | Индекс зоны | Параметры функциональных зон | Зоны с особыми условиями использования территории | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимальная этажность | Площадь территории |  | Объектов | Всего |
| Экономика |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | местное | с. Мельница | Ж-1 | 3 | 35,26 га |  | 3,539 тыс. м2 | 36,86657 тыс. м2 |
|  |  | д. Муксут | Ж-1 |  | 4,7 га |  | 1,328 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Рубахина | Ж-1 |  | 7,64 га |  | 5,7648 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Уват | Ж-1 |  | 19,35 га |  | 1,76135 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Швайкина | Ж-1 |  | 3,5 га |  | 2,6848 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Шум | Ж-1 |  | 14,3 га |  | 3,17086 тыс. м2 |  |
|  |  | п. Вознесенский | Ж-1 |  | 9,3 га |  | 5,794 тыс. м2 |  |
|  |  | п. Майский | Ж-1 |  | 4,71 га |  | 2,572 тыс. м2 |  |
|  |  | п. Подгорный | Ж-1 |  | 9,09 га |  | 7,94586 тыс. м2 |  |
|  |  | с. Абалаково | Ж-1 |  | 12,61 га |  | 2,3059 тыс. м2 |  |
| Детские сады | местное | д. Уват | Д | 2 | 0,51 га |  | 20 мест | 240 мест |
|  |  | с. Мельница |  |  | 1, 04 га |  | 190 мест |  |
|  |  | п. Подгорный |  |  | 0, 77 га** |  | 20 мест |  |
|  |  | с. Мельница | Д* | 2 |  |  | 10 мест |  |
| Школы | местное | п. Вознесенский | ШД | 2 | 0,39 га |  | 50 мест | 205 мест |
|  |  | п. Подгорный |  |  | 0, 77 га** |  | 100 мест |  |
|  |  | д. Швайкина |  |  | 0, 38 га |  | 55 мест |  |
| Амбулатория | местное | с. Мельница | ОД-4* | 1 |  |  | 10 посещ. в смену | 10 посещ. в смену |
| Фельдшерско-акушерские пункты | региональное | д. Рубахина | ОД-4 |  | 0,26 га |  | 20 посещ. в смену | 160 посещ. в смену |
|  |  | д. Уват |  |  | 0,25 га |  | 20 посещ. в смену |  |
|  |  | д. Швайкина |  |  | 0,22 га |  | 20 посещ. в смену |  |
|  |  | д. Шум |  |  | 0,21 га |  | 20 посещ. в смену |  |
|  |  | п. Вознесенский |  |  | 0,26 га |  | 20 посещ. в смену |  |
|  |  | п. Подгорный |  |  | 0,2 га |  | 20 посещ. в смену |  |
|  |  | с. Абалаково |  |  | 0,25 га |  | 20 посещ. в смену |  |
|  |  | п. Майский |  |  | 0,2 га |  | 20 посещ. в смену |  |
| Клубные учреждения | местное | п. Подгорный | ОД-7 | 2 | 0, 49 га |  | 50 мест | 110 мест |
|  |  | д. Швайкина |  |  | 0, 27 га |  | 30 мест |  |
|  |  | п. Майский |  |  | 0, 22 га |  | 30 мест |  |
| Спортивные площадки | местное | д. Рубахина | Р-3 | - | 1 га | санитарный разрыв от трибун до 500 мест 100 м | 1 га | 11 га |
|  |  | с. Мельница |  |  | 3 га |  | 3 га |  |
|  |  | д. Швайкина |  |  | 4 га |  | 4 га |  |
|  |  | п. Подгорный |  |  | 1 га |  | 1 га |  |
|  |  | с. Абалаково |  |  | 1 га |  | 1 га |  |
|  |  | п. Вознесенский |  |  | 1 га |  | 1 га |  |
| Предприятия бытового обслуживания | местное | с. Мельница | ОД-2 | 2 | 0, 22 га |  | 10 раб мест | 15 раб. мест |
|  |  | п. Вознесенский |  |  | 0, 17 га |  | 5 раб. мест |  |
| Строительство придорожного сервиса | местное | с. Мельница | ОД-1 |  | 0, 8 га |  |  |  |
| Строительство КФХ | местное | д. Шум | СХ-2 | По проекту | 3,32 га | размер СЗЗ надлежит принимать по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 | По проекту | По проекту |
|  |  | д. Муксут |  |  | 0,21 га |  |  |  |
|  |  | с. Абалаково |  |  | 1,29 га |  |  |  |
|  |  | п. Майский |  |  | 1,69 га |  |  |  |
|  |  | д. Швайкина |  |  | 0,97 га |  |  |  |
| Транспорт и улично-дорожная сеть |
| Строительство автомобильных дорог III категории | федеральное | Усть-Рубахинское МО | ИТ-3 | - |  |  | 24,74 км | Общая протяженность 24,74 км |
| Строительство автомобильных дорог IV категории | местное | Усть-Рубахинское МО | ИТ-3 | - |  |  | 59,9 км | Общая протяженность 59,9 км |
| Реконструкция автомобильных дорог IV категории | местное | Усть-Рубахинское МО | ИТ-3 | - |  |  | 4,12 км | Общая протяженность 4,12 км |
| Реконструкция главных улиц | местное | Усть-Рубахинское МО | ИТ-2 | - |  |  | 20,58 км | Общая протяженность 20,58 км |
| Реконструкция улиц в жилой застройке второстепенные | местное | Усть-Рубахинское МО | ИТ-2 | - |  |  | 43,71 км | Общая протяженность 43,71 км |
| Строительство улиц в жилой застройке второстепенные | местное | Усть-Рубахинское МО | ИТ-2 | - |  |  | 18,11 км | Общая протяженность 18,11 км |
| АЗС | местное | д. Рубахина | ИТ-2 |  | 0,1 га | Санитарно-защитная зона 50 м | две топливораздаточных колонки | 0,1га |
| СТО | местное | д. Рубахина | ИТ-2 |  | 0,3 га | Санитарно-защитная зона 50 м | восемь постов - 3 объекта | 0,3га |
| Строительство аэропорта | местное | Усть-Рубахинское МО | ИТ-3 |  | 139,14 га | Санитарно-защитная зона 50 м |  | 139,14 га |
| Водоснабжение и канализация |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | д. Муксут | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0 га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 21,24 м³/сут | 21,24 м³/сут |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | д. Рубахина | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0 га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 115,19 м³/сут | 115,19 м³/сут |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | д. Уват | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0 га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 33,68 м³/сут | 33,68 м³/сут |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | д. Швайкина | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0 га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 43,97 м³/сут | 43,97 м³/сут |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | д. Шум | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0 га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 66,07 м³/сут | 66,07 м³/сут |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | п. Вознесенский | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0 га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 167,31 м³/сут | 167,31 м³/сут |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | п. Майский | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0 га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 39,75 м³/сут | 39,75 м³/сут |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | п. Подгорный | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0 га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 85,37 м³/сут | 85,37 м³/сут |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | с. Абалаково | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0 га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 34,53 м³/сут | 34,53 м³/сут |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | с. Мельница | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0 га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 356,07 м³/сут | 356,07 м³/сут |
| Резервуары чистой воды | местное | д. Муксут, д. Рубахина, д. Уват, д. Швайкина, д. Шум, п. Вознесенский, п. Майский, п. Подгорный, с. Абалаково |  |  |  |  | 2х50 м³ | 18х50 м³ |
| Резервуары чистой воды | местное | с. Мельница |  |  |  |  | 2х100 м³ | 2х100 м³ |
| Водопровод | местное | д. Рубахина, п. Вознесенский, с. Мельница | **** |  |  | санитарно–защитная полоса не менее 10 м по обе стороны водопровода | d=100 | Общая протяженность 18, 238 км |
| Водопровод | местное | д. Муксут, д. Уват, д. Швайкина, д. Шум, п. Вознесенский, п. Майский, п. Подгорный, с. Абалаково, с. Мельница | **** |  |  | санитарно–защитная полоса не менее 10 м по обе стороны водопровода | 2d=100 | Общая протяженность 16, 253 км |
| Водопровод | местное | с. Мельница | **** |  |  | санитарно–защитная полоса не менее 10 м по обе стороны водопровода | d=150 | Общая протяженность 3, 562 км |
| Канализационные очистные сооружения | местное | д. Рубахина | ИТ-1 | По заданию на проектирование |  | СЗЗ -100 м | 50 м³/сут | 50 м³/сут |
| Канализационные очистные сооружения | местное | с. Мельница | ИТ-1 | По заданию на проектирование |  | СЗЗ -100 м | 100 м³/сут | 100 м³/сут |
| Трубопровод | местное | д. Рубахина | **** |  |  |  | d=200 | Общая протяженность 2.936км |
| Трубопровод | местное | с. Мельница | **** |  |  |  | d=200 | Общая протяженность 2.721км |
| Теплоснабжение |
| Котельная | местное | с. Мельница | **** |  |  |  | 0,55 Гкал/час | 0,55 Гкал/час 0,14 Гкал/час 0,06 Гкал/час |
|  |  | д. Швайкина | **** |  |  |  | 0,14 Гкал/час 0,06 Гкал/час |  |
| Электроснабжение |
| Строительство ПС «Мельничная» | местное | с. Мельница | **** | По заданию на проектирование | 0.4 га | СЗЗ -50 м | 220/110/35/10кВ с мощностью трансформаторов 2х200МВА 2х63МВА | 220/110/35/10кВ 2х200МВА 2х63МВА |
| ЛЭП | местное | Строительство ВЛ220кВ от ПС «Тулун» до проектируемой ПС «Мельничная» | - | - | - | Санитарный разрыв -30 м | 220кВ Длина 0,2 км (в границах Усть-Рубахинского МО) | 220кВ Длина 0,2 км (в границах Усть-Рубахинского МО) |
| ЛЭП | местное | Строительство ВЛ220кВ от ПС «Озерная» до проектируемой ПС «Мельничная» | - | - | - | Санитарный разрыв -30 м | 220кВ Длина 0,2 км (в границах Усть-Рубахинского МО) | 220кВ Длина 0,2 км (в границах Усть-Рубахинского МО) |
| Реконструкция ПС «Рубахино» | местное | с. Мельница | **** | По заданию на проектирование | 0.4 га | СЗЗ -50 м | Замена трансформаторов на 2х25МВА | 2х25МВА |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д.Мускут | **** | По заданию на проектирование | 0,02га | СЗЗ -10 м | 10/0,4кВ ТП(1х250кВА) ТП(1х160кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х250кВА) ТП(1х160кВА) (питание от ПС «Рубахино») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Рубахина | **** | По заданию на проектирование | 0,02га | СЗЗ -10 м | 10/0,4кВ ТП(1х1000кВА) ТП(1х630кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х1000кВА) ТП(1х630кВА) (питание от ПС «Рубахино») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Уват | **** | По заданию на проектирование | 0,02га | СЗЗ -10 м | 10/0,4кВ ТП(1х630кВА) ТП(1х400кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х630кВА) ТП(1х400кВА) (питание от ПС «Рубахино») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Швайкина | **** | По заданию на проектирование | 0,02га | СЗЗ -10 м | 10/0,4кВ ТП(1х630кВА) ТП(1х400кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х630кВА) ТП(1х400кВА) (питание от ПС «Рубахино») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Шум | **** | По заданию на проектирование | 0,02га | СЗЗ -10 м | 10/0,4кВ ТП(1х630кВА) ТП(1х400кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х630кВА) ТП(1х400кВА) (питание от ПС «Рубахино») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | п. Вознесенский | **** | По заданию на проектирование | 0,02га | СЗЗ -10 м | 10/0,4кВ ТП(1х1000кВА) ТП(2х400кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х1000кВА) ТП(2х400кВА) (питание от ПС «Рубахино») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | п. Майский | **** | По заданию на проектирование | 0,02га | СЗЗ -10 м | 10/0,4кВ ТП(1х400кВА) ТП(1х630кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х400кВА) ТП(1х630кВА) (питание от ПС «Рубахино») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | п. Подгорный | **** | По заданию на проектирование | 0,04га | СЗЗ -10 м | 10/0,4кВ 2ТП(1х630кВА) ТП(1х160кВА) | 10/0,4кВ 2ТП(1х630кВА) (питание от ПС «Рубахино») ТП(1х160кВА) |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | с. Абалаково | **** | По заданию на проектирование | 0,02га | СЗЗ -10 м | 10/0,4кВ ТП(1х160кВА) ТП(1х400кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х160кВА) ТП(1х400кВА) (питание от ПС «Рубахино») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | с. Мельница | **** | По заданию на проектирование | 0,06га | СЗЗ -10 м | 10/0,4кВ ТП(1х630кВА) ТП(2х400кВА) 1ТП(1х400кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х630кВА) ТП(2х400кВА) (питание от ПС «Рубахино») 1ТП(1х400кВА) |

Примечание. *реконструкция с расширением.

** - Территория школы на 100 мест и детского сада на 20 мест в п. Подгорный находятся в одной функциональной зоне ШД (Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования).

**** - Объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты могут быть расположены в любой функциональной зоне настоящего генерального плана.

## Таблица 3. Основные показатели изменения площадей населенных пунктов в проектируемых границах.

| № | Населенный пункт | Площадь селитебной территории нас.п., га | Площадь нас.п. в проектируемых границах, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Деревня Муксут | 30,51 | 50,85 | Перечень земельных участков, которые включаются в границы или исключаются из границ населенных пунктов, представлен в материалах по обоснованию (Том 2). |
| 2. | Деревня Рубахина | 71,37 | 85,06 |  |
| 3. | Деревня Уват | 29,95 | 110,13 |  |
| 4. | Деревня Швайкина | 45,94 | 122,1 |  |
| 5. | Деревня Шум | 82,94 | 101,08 |  |
| 6 | Поселок Вознесенский | 61,33 | 75,14 |  |
| 7. | Поселок Майский | 37,17 | 80,97 |  |
| 8. | Поселок Подгорный | 55,37 | 92,06 |  |
| 9. | Село Абалаково | 46,79 | 86,64 |  |
| 10. | Село Мельница | 331,06 | 520,76 |  |