13.07.2021г. №207

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-РУБАХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬ-РУБАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2020 ГОДЫ И С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2032 ГОДА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Усть-Рубахинского муниципального образования, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 1 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 N210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава Усть-Рубахинского муниципального образования, Дума Усть-Рубахинского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского муниципального образования на 2016-2020 годы и с перспективой до 2032 года», принятую решением Думы Усть-Рубахинского сельского поселения от 24.10.2016 года №190.

2. 1.1. Дополнить в п.п. 5.2., п.5. Программы инвестиционных проектов в водоснабжении Усть-Рубахинского муниципального образования, обеспечивающих достижение целевых показателей.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Вестник Усть-Рубахинского сельского поселения».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Председатель Думы,

Глава Усть-Рубахинского сельского поселения

А.И. Бурачков

Утверждено

Решением Думы Усть-Рубахинского

сельского поселения

от 24.10.2016г. №190

Программа Усть-Рубахинского муниципального образования-сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского муниципального образования-сельского поселения

на 2016–2032годы»

## Оглавление

Введение

1. Паспорт программы

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Общая характеристика коммунальной инфраструктуры МО.

2.2. Система теплоснабжения.

2.2.1. Характеристика системы теплоснабжения

2.3. Система водоснабжения.

2.3.1 Характеристика системы водоснабжения

2.4.Система водоотведения.

2.4.1. Характеристика системы водоотведения.

2.5.Система электроснабжения.

2.5.1. Характеристика системы электроснабжения.

2.6. Система обращения с твердыми бытовыми отходами.

2.6.1. Характеристика системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Краткая характеристика МО.

3.2. Перспективные показатели развития МО.

    - 3.2.1. Социально-экономические показатели.

### 3.2.2. Перспективы развития застройки.

3.3. Анализ имеющейся проектной и производственной документации по развитию коммунальной инфраструктуры МО.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения Усть-Рубахинского сельского поселения.

4.2. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения Усть-Рубахинского сельского поселения.

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении Усть-Рубахинского сельского поселения.

5.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Усть-Рубахинского сельского поселения.

5.3. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении Усть-Рубахинского сельского поселения.

5.4. Программа инвестиционных проектов в системе обращения с отходами производства и потребления Усть-Рубахинского сельского поселения.

6. Источники инвестиций.

6.1. Структура инвестиций.

7. Доступность для граждан стоимости всех коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию предложенной программы

## 8. Управление программой

## Введение

Программа Усть-Рубахинского муниципального образования-сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского муниципального образования-сельского поселения на 2016–2032годы» (далее–Программа) Усть-Рубахинского муниципального образования-сельского поселения (далее–МО) разработана в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Цель программы – обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условия для жизни населения, при котором: обеспечивается качество, надёжность и доступность предоставления коммунальных услуг; соблюдается баланс развития коммунальной инфраструктуры развития Усть-Рубахинского сельского поселения; поселение содержит коммунальную инфраструктуру за счет собственных средств и средств вышестоящих бюджетов.

Основными задачами Программы являются:

1) инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Усть-Рубахинского МО;

2) взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

3) повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

4) обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

5) повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

6) обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Усть-Рубахинского МО.

Паспорт программы

| Наименование | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского муниципального образования-сельского поселения на 2016–2032годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Усть-Рубахинского муниципального образования–администрация сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Усть-Рубахинского муниципального образования–администрация сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации коммунального комплекса |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условия для жизни населения. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Усть-Рубахинского муниципального образования-сельского поселения; -взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; -повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; -обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; -повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; -обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Усть-Рубахинского муниципального образования-сельского поселения. |
| Целевые показатели | Перспективная обеспеченность и потребность застройки поселения, надежность, и энергоэффективность и развития системы коммунальной инфраструктуры, объектов используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, качество коммунальных ресурсов. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2016 по 2032годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет: 2016год. восстановление скважины и водонапорной башни в д. Швайкина – 200тыс.рублей. восстановление скважины и водонапорной башни в п. Майский – 200тыс.руб. система обращения с отходами производства и потребления - финансирование подлежит уточнению 2017год ликвидация участков тепловых сетей, используемых для сопровождения и поддержания в работоспособном состоянии сетей централизованного холодного водоснабжения – 2400тыс.руб. система обращения с отходами производства и потребления – финансирование подлежит уточнению 2018год прорубить скважину и оборудовать пожарную емкость для заправки пожарных машин на случай возникновения пожаров в д. Шум - 2000тыс. рублей реконструкция ВЛ-0,4кВ (4км.) замена КТП-44 - финансирование подлежит уточнению система обращения с отходами производства и потребления - финансирование подлежит уточнению 2019год прорубить скважину и оборудовать пожарную емкость для заправки пожарных машин на случай возникновения пожаров в д. Шум – 1171,216тыс.рублей устройство новых систем холодного водоснабжения с. Мельница – 1500тыс.руб. проектирование и строительство ВЛ-220Кв Тулун-Нижнеудинск и ПС 220/110/35 в районе с. Мельница с последующей врезкой в линию 110кВ для улучшения качества электроэнергии, уменьшения небаланса уровня электроэнергии - финансирование подлежит уточнению система обращения с отходами производства и потребления - финансирование подлежит уточнению 2020год устройство новых систем холодного водоснабжения п. Подгорный – 1500тыс.руб. система обращения с отходами производства и потребления - финансирование подлежит уточнению 2021-2026года провести технико-экономическое обоснование децентрализация системы теплоснабжения потребителей подключенных к централизованному теплоснабжению от котельных «РТП» и «Саяны» - финансирование подлежит уточнению система обращения с отходами производства и потребления - финансирование подлежит уточнению 2027-2031года система обращения с отходами производства и потребления - финансирование подлежит уточнению 2032год система обращения с отходами производства и потребления - финансирование подлежит уточнению Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032году предполагается: 1. в развитии системы водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; -обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; -снижение уровня потерь воды; -максимальная автоматизация процессов ВОС; -увеличение срока эксплуатации сооружений. 2. в развитии системы водоотведения: -безопасная утилизация сухих остатков КОС; 3. в развитии системы теплоснабжения: -повышение надежности теплоснабжения; |

1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Общая характеристика коммунальной инфраструктуры МО.

Согласно предоставленным данным, на 01.01.2012г. жилищный фонд Усть-Рубахинского МО составил 73,85443тыс.м² общей площади.

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет 6,5чел./га.

Жилищный фонд представлен деревянными и капитальными жилыми домами (см. таблицу 1).

Жилищный фонд по техническому состоянию находится на среднем уровне. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 4,9%.

Более 25% общей площади ветхих жилых домов (1-этажных деревянных) приходится на территорию д. Шум. Ветхий фонд с. Абалаково составляет 28,3% общего жилого фонда.

Средняя этажность жилой застройки составляет 1-2 этажа. На жилищный фонд малоэтажной застройки (1 этаж) приходится 68,85068тыс.м² общей площади жилья (93,2%), на 2-этажные – 5,00375тыс.м² общей площади жилья (6,8%).

Таблица 1. Распределение жилищного фонда Усть-Рубахинского МО по этажности и материалу стен по состоянию на 01.01.2012г. (тыс.м² общей площади квартир).

| Населенные пункты | 1-этажные | 2-этажные | итого | Всего, тыс.м.кв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-квартирные | 2-квартирные |  |  |  |
|  | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов |  |
| д. Муксут |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 1,081 |
| д. Рубахина | 1 | 109 | 110 | 1 | 23 | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 133 | 8,222 |
| д. Уват |  | 18 | 18 |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 30 | 2,218 |
| д. Швайкина |  | 55 | 55 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 58 | 2,418 |
| д. Шум |  | 78 | 78 |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 93 | 4,56814 |
| п. Вознесенский | 2 | 68 | 70 |  | 86 | 86 |  | 7 | 7 | 2 | 161 | 13,516 |
| п. Майский |  | 46 | 46 |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 52 | 2,816 |
| п. Подгорный |  | 38 | 38 |  | 38 | 38 |  |  |  |  | 76 | 5,52714 |
| с. Абалаково |  | 47 | 47 |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 57 | 3,0701 |
| с. Мельница | 16 | 234 | 250 | 8 | 80 | 88 | 2 | 2 | 4 | 26 | 316 | 30,418 |
| Всего | 19 | 718 | 737 | 9 | 273 | 282 | 3 | 10 | 13 | 31 | 1001 | 73,854 |
| % | 1,8 | 69,6 | 71,4 | 0,9 | 26,4 | 27,3 | 0,3 | 1 | 1,3 | 3 | 97 | 100 |

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья на 01.01.2012г. составила 20,3м²/чел., что выше среднего уровня для сельских поселений Иркутской области (18,5м²/чел.).

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участью в областной программе «Молодым семьям - доступное жилье на 2005-2019годы», в рамках которой предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом – 23%

канализацией – 23%

центральным отоплением – 23%

горячим водоснабжением – 0%

газоснабжением – 0%

газовыми электроплитами – 90%

ванными и душевыми – 23%

телефонами – 23%

мусоропроводами – 0%

В среднем, по муниципальным образованиям области уровень благоустройства по тем же видам инженерного оборудования составляет 64-82%, т. е. существенно выше.

2.1. Система теплоснабжения.

    - 2.2.1. Характеристика системы теплоснабжения.

В д. Рубахина, д. Шум, с. Абалаково, д. Швайкина, п. Майский, д. Муксут, д. Уват, п. Подгорный теплоснабжение общественных и жилых зданий осуществляется децентрализовано (индивидуальное отопление).

Централизованное теплоснабжение присутствует в с. Мельница (котельная «Усть-Рубахинский детский сад» и РТП), п. Вознесенский (котельная «Саяны» и школьная).

Эксплуатацию теплоисточников «Усть-Рубахинский детский сад», РТП и «Саяны» отапливающих жилищный фонд в 2012году осуществляло предприятие УМП «РЖКХ», с 2013года теплоисточник эксплуатирует предприятие ООО СК «Ремстрой».

Жилищный фонд с децентрализованным теплоснабжением составляет 69,9тыс.кв.м. (93,2% от общей площади) в котором проживает 3786 человек.

Жилищный фонд, оборудованный централизованным теплоснабжением, составляет 5,1тыс.кв.м. (6,8% от общей площади), в котором проживает 168 человек.

В Усть-Рубахинском МО - 3 котельных. Жилая 1-2-этажная застройка, в основном, усадебного типа, не благоустроена, с печным отоплением.

Таблица 2. Характеристики котельных.

| № | Месторасположение | Мощность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Усть-Рубахинский детский сад» ул. Ленина, 22А, с. Мельница | 0,6Гкал/час |
| 2 | Котельная РТП ул. Юбилейная, 22 с. Мельница | 2,32Гкал/час |
| 5 | Котельная «Саяны» ул. Транспортная, п. Вознесенский | 1,6Гкал/час |

## Проектное решение

Проектируемые объекты социального назначения на 1 очередь и расчетный срок, по возможности, подключаются к действующим котельным, либо обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками (предполагаемое топливо – уголь).

-Клуб на 20 мест (0,04Гкал/час) и детский сад на 20 мест ( 0,06Гкал/час) д. Уват, клуб на 50 мест (0,1Гкал/час) п. Подгорный – на 1 очередь, ФАП на 10 мест (0,05Гкал/час) д. Уват, клуб на 30 мест (0,6Гкал/час) п. Майский, детский сад на 20 мест (0,05Гкал/час) в п.Подгорный – на расчетный срок - оборудуются эл. бойлерами.

Проектируемый жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

Примечание. Расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных.

На 1 очередь

-Строительство котельной школы на 55 чел. (0,14Гкал/час) д. Рубахина.

-Строительство котельной школы на 55 чел. (0,14Гкал/час) д. Шум.

-Строительство котельной клуба на 50 чел. (0,11Гкал/час) п. Подгорный.

-Детский сад на 190 мест (0,55Гкал/час) с. Мельница подключается к котельной «Сибирь» (ул. Ленина) через отвод теплосети 2d-50мм – 120м.

На расчетный срок

-Строительство котельной школы на 55 чел. (0,14Гкал/час) д. Швайкина, к ней же подключается клуб на 30 мест (0,06Гкал/час).

-Школа на 55 мест (0,14Гкал/час) п. Вознесенский подключается к существующей сети котельной «Саяны» (ул. Транспортная) через новый участок 2d-50мм – 50м.

Индивидуальные теплоисточники проектируемых объектов социального назначения, имеющие малую мощность и не требующие значительных капиталовложений (на чертежах графически не отображаются), - рассчитаны на электроотопление. Необходимый запас мощности учтен в разделе «Электроснабжение».

Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений. На вентиляцию и горячее водоснабжение - по паспортам проектов зданий, аналогичных планируемым.

2.3. Система водоснабжения.

2.3.1. Характеристика системы водоснабжения

На территории Усть-Рубахинского МО расположены следующие объекты водоснабжения:

-Скважина «РТП», с. Мельница. Среднесуточный объем подаваемой воды - 37,42м³/сут. Величина утечки из водопровода - 6,4%. Протяженность сетей - 1,8км. Диаметр трубопроводов - 108мм. Средний процент износа сетей - 70%. Объем водопотребления – 13697,16м³.

-Водонапорная башня «Сибирь». с. Мельница. Среднесуточный объем подаваемой воды - 25,67м3³/сут. Величина утечки из водопровода - 4,4%. Протяженность сетей - 1,1км. Диаметр трубопроводов - 108мм. Средний процент износа сетей - 55%. Объем водопотребления – 9398,21м³.

-Водонапорная башня «Саяны», п. Вознесенский. Среднесуточный объем подаваемой воды 25,64м³/сут. Величина утечки из водопровода - 3,9%. Протяженность сетей - 1,2км. Диаметр трубопроводов 108мм. Средний процент износа сетей 55%. Объем водопотребления – 9383,78м³.

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует.

Ливневая канализация отсутствует.

Проектное решение

Население Усть-Рубахинского МО на расчетный срок предусматривается в количестве 4,524тыс. человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Табл.3, с учетом объектов соцкультбыта принимается дифференцированная норма водопотребления в зависимости от принятого благоустройства. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности – 1,3, коэффициент на промышленные нужды - 1,1, максимальный суточный расход составит 963,18м³/сутки.

Таблица 3. Водопотребление на расчетный срок.

| Планировочные районы | Население, тыс.чел. | Норма водопотребления, л/сут на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение, м3 | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Муксут | 0,099 | 150 | 1,1 | 1,3 | 21,24 | 3чх1х5 | 54 | 3 | 57 |
| д. Рубахина | 0,537 | 150 | 1,1 | 1,3 | 115,19 | 3чх1х5 | 54 | 15 | 69 |
| д. Уват | 0,157 | 150 | 1,1 | 1,3 | 33,68 | 3чх1х5 | 54 | 5 | 59 |
| д. Швайкина | 0,205 | 150 | 1,1 | 1,3 | 43,97 | 3чх1х5 | 54 | 6 | 60 |
| д. Шум | 0,308 | 150 | 1,1 | 1,3 | 66,07 | 3чх1х5 | 54 | 9 | 63 |
| п. Вознесенский | 0,780 | 150 | 1,1 | 1,3 | 167,31 | 3чх1х5 | 54 | 21 | 75 |
| п. Майский | 0,219 | 150 | 1,1 | 1,3 | 39,75 | 3чх1х5 | 54 | 5 | 59 |
| п. Подгорный | 0,398 | 150 | 1,1 | 1,3 | 85,37 | 3чх1х5 | 54 | 11 | 65 |
| с. Абалаково | 0,161 | 150 | 1,1 | 1,3 | 34,53 | 3чх1х5 | 54 | 5 | 59 |
| с. Мельница | 1,66 | 150 | 1,1 | 1,3 | 356,07 | 3чх1х5 | 108 | 45 | 153 |
| Итого | 4,524 | 150 | 1,1 | 1,3 | 963,18 | 3чх1х5 | 594 | 125 | 719 |

Водоснабжение населённых пунктов Усть-Рубахинского МО осуществляется от подземных источников. Существующие скважины, на которых имеются нарушения по зонам санитарной охраны, должны быть ликвидированы.

Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон, водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны каждого водозабора.

Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок.

Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам представлен в таблице 23, общий пожарный и аварийный запасы равны 719м³.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне.

Таблица 4. Необходимое количество резервуаров.

| Населенные пункты | Количество и объем резервуаров чистой воды (противопожарных), м³ |
| --- | --- |
| д. Муксут | 2х50 |
| д. Рубахина | 2х50 |
| д. Уват | 2х50 |
| д. Швайкина | 2х50 |
| д. Шум | 2х50 |
| п. Вознесенский | 2х50 |
| п. Майский | 2х50 |
| п. Подгорный | 2х50 |
| с. Абалаково | 2х50 |
| с. Мельница | 2х100 |
| Итого: | 18х50, 2х100 |

Таблица 5. Объекты строительства водоснабжения 1 очереди и на расчетный срок.

| Наименование населенного пункта | Объекты строительства 1 очереди | Объекты строительства на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема, м³/сут | Резервуары чистой воды, м³ | Водопровод, км. | Водопровод, км. |
| д. Муксут | 21,24 | 2х50 | - | 2d=100=1.486 |
| д. Рубахина | 115,19 | 2х50 | d=100=1.286 | d=100=1.840 |
| д. Уват | 33,68 | 2х50 | 2d=100=2.021 | - |
| д. Швайкина | 43,97 | 2х50 | 2d=100=1.196 | 2d=100=1.782 |
| д. Шум | 66,07 | 2х50 | 2d=100=1.752 | - |
| п. Вознесенский | 167,31 | 2х50 | d=100=1.461 2d=100=0.204 | d=100=0.771 d=100=1.662 d=100=0.234 d=100=0.073 |
| п. Майский | 39,75 | 2х50 | 2d=100=0.741 | 2d=100=0.583 |
| п. Подгорный | 85,37 | 2х50 | 2d=100=1.626 2d=100=0.480 | - |
| с. Абалаково | 34,53 | 2х50 | 2d=100=1.777 2d=100=0.610 | - |
| с. Мельница | 356,07 | 2х100 | d=100=1.498 d=150=1.017 d=100=1.482 d=100=2.155 d=100=1.393 d=150=1.625 2d=100=0.237 | d=100=1.827 2d=100=1.457 d=100=1.282 d=100=1.274 2d=100=0.301 d=150=0.920 d=150=1.147 |

2.4. Система водоотведения.

2.4.1. Характеристика системы водоотведения.

Водоотведение д. Рубахина проектируется условно - 50м3/сут. Водоотведение с. Мельница проектируется условно - 100 м3/сутки со строительством современных очистных сооружений. Выпуск очищенных сточных вод проектируется в местные водоёмы или на рельеф. В остальных населенных пунктах муниципального образования строительство объектов канализации не предусмотрено.

Выполняется строительство современных очистных сооружений биологической очистки с доочисткой по фосфатам и нитратному азоту, обеззараживанием с помощью бактерицидного облучения или хлорирования. Обработка осадка выполняется механическим обезвоживанием с последующей отвозкой и утилизацией. После очистки качество очищенной воды должно быть соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдению нормативов качества воды в пунктах водопользования».

Также в населённых пунктах предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

От объектов соцкультбыта МО, к которым не подведена централизованная канализация, водоотведение осуществляется автотранспортом на КОС.

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Черт.1, интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га. Ливневая канализация Усть-Рубахинского МО выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Соответственно, после очистки качество очищенной воды также должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдению нормативов качества воды в пунктах водопользования».

Таблица 6. Объекты строительства канализации на расчетный срок.

| Наименование населенного пункта | Объекты строительства на расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Канализационные очистные сооружения, м³/сут. | Трубопровод, км |
| д. Муксут | - | - |
| д. Рубахина | 50 | d=200=2.936 |
| д. Уват | - | - |
| д. Швайкина | - | - |
| д. Шум | - | - |
| п. Вознесенский | - | - |
| п. Майский | - | - |
| п. Подгорный | - | - |
| с. Абалаково | - | - |
| с. Мельница | 100 | d=200=2.721 |

Централизованная система водоотведения на территории МО населённых пунктах отсутствует.

В населённых пунктах предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

2.5.Система электроснабжения.

2.5.1. Характеристика системы электроснабжения.

В основу разработки проектных предложений по электроснабжению Усть-Рубахинского МО положены исходные данные архитектурно-планировочного раздела проекта, включающие показатели общей площади размещаемых объектов и жилой застройки.

Электроснабжение потребителей Усть-Рубахинского МО осуществляется от ПС 110/10кВ «Рубахино», находящейся в собственности ОАО «ИЭСК» ЗЭС.

Таблица 7. Основные данные по существующей подстанции.

| № | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ | На шинах 6-10кВ для нужд Усть-Рубахинского МО |
| 1 | Рубахино | 110/35/10 | 2х16 | 12,56 | 7,55 | 6,81 |

На основании данных контрольных замеров на январь 2011г совмещенный максимум электрических нагрузок Усть-Рубахинского МО на шинах 6-10кВ центра питания составил 6,81МВт. Согласно таблице 28, подстанция имеет загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.

ПС110/35/10кВ «Рубахино» получает питание от ВЛ110кВ ПС «Нижнеудинск» - ПС «Будагово».

Электрические сети 10-35-110кВ выполнены воздушными линиями.

Территориальное расположение ПС приведено на чертеже «Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Усть-Рубахинского МО. Инженерная подготовка территории».

Надежность электроснабжения

Схема построения электроснабжающих сетей 35-110кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ соответствует в целом требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Подсчет электрических нагрузок по площадкам нового строительства выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в Усть-Рубахинском МО, и представлен в таблице 8.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94; с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Первая очередь

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в пределах черты Усть-Рубахинском МО.

Расчетный срок

Подсчет электрических нагрузок выполнен для всех потребителей, намеченных к размещению в период 2022 – 2032гг.

Таблица 8. Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок.

| № | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 6-10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Существующее положение | 6,81 |  |  |
| 2 | Первая очередь | 10,93 | 4,12 | 60 |
| 3 | Расчетный срок | 14,37 | 4,12+3,44 | 111 |

Электропотребление

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5650 потребление электроэнергии в Усть-Рубахинском МО на 2032г. составит 81190,5МВтч в год. При численности населения в 4,524тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 17946,6кВтч на человека в год.

Проектируемое электроснабжение

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 110-35-10кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающей подстанции.

Электроснабжение потребителей Усть-Рубахинского МО на уровне 2032г. предусматривается от ПС110/35/10кВ «Рубахино».

На первую очередь

Согласно Схеме территориального планирования муниципального образования Нижнеудинский район:

Строительство ПС «Мельничная» (название условное) в поселке Мельница, напряжением 220/110/35/10кВ, с мощностью трансформаторов 2х200МВА, 2х63МВА.

Строительство ВЛ220кВ от ПС «Тулун» до проектируемой ПС «Мельничная».

Строительство ВЛ220кВ от ПС «Озерная» до проектируемой ПС «Мельничная».

Реконструкция ПС «Рубахино» - замена трансформаторов мощностью 16МВА на трансформаторы мощностью 25МВА каждый.

д. Муксут – строительство ТП(1х250кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Рубахина – строительство ТП(1х1000кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Уват – строительство ТП(1х630кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Швайкина – строительство ТП(1х400кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Шум – строительство ТП(1х630кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП

п. Вознесенский – строительство ТП(1х1000кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

п. Майский – строительство ТП(1х400кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

п. Подгорный – строительство ТП(1х630кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

с. Абалаково – строительство ТП(1х400кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

с. Мельница – строительство ТП(1х630кВА), ТП(2х400кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 9. Нагрузки нового строительства на первую очередь.

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| д. Муксут | 8 | 120 | - | 120 |
| д. Рубахина | 41 | 615 | 20 | 635 |
| д. Уват | 12 | 180 | 170 | 350 |
| д. Швайкина | 17 | 255 | - | 255 |
| д. Шум | 23 | 345 | 20 | 365 |
| п. Вознесенский | 38 | 570 | 45 | 615 |
| п. Майский | 17 | 255 | - | 255 |
| п. Подгорный | 16 | 240 | 50 | 290 |
| с. Абалаково | 18 | 270 | - | 270 |
| с. Мельница | 49 | 735 | 230 | 965 |
| итого | 239 | 3585 | 535 | 4120 |

На расчетный срок

д. Мускут – строительство ТП(1х160кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Рубахина – строительство ТП(1х630кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Уват – строительство ТП(1х400кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Швайкина – строительство ТП(1х630кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Шум – строительство ТП(1х400кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП

п. Вознесенский – строительство ТП(2х400кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

п. Майский – строительство ТП(1х630кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

п. Подгорный – строительство ТП(1х630кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

с. Абалаково – строительство ТП(1х160кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

с. Мельница – строительство двух ТП(2х400кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 10. Нагрузки нового строительства на расчетный срок.

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| д. Муксут | 6 | 90 | - | 90 |
| д. Рубахина | 23 | 345 | - | 345 |
| д. Уват | 8 | 120 | 80 | 200 |
| д. Швайкина | 12 | 180 | 145 | 325 |
| д. Шум | 17 | 255 | 3 | 258 |
| п. Вознесенский | 26 | 390 | 65 | 455 |
| п. Майский | 11 | 165 | 124 | 289 |
| п. Подгорный | 22 | 330 | 70 | 400 |
| с. Абалаково | 7 | 105 | - | 105 |
| с. Мельница | 60 | 900 | 81 | 981 |
| итого | 192 | 2880 | 568 | 3448 |

Таблица 11. Характеристика ПС

| Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Мощность трансфор-маторов, МВА | Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующая нагрузка с учетом договоров и ТУ | Первая очередь | Расчетный срок |
|  |  | существ. | проект. 2022г (2032г) | всего на ПС | на шинах 6-10кВ | прирост | на шинах 6-10кВ | прирост | на шинах 6-10кВ |
| Рубахина | 110/35/10 | 2х16 | 2х251 | 12,56 | 7,55 | 4,12+4,152+5,843 | 21,66 | 3,44+1,932+3,543 | 30,57 |

Примечание.

-Мощность трансформаторов запроектирована с учетом нагрузок Шумского МО, проектируемой ПС Уковская.

-Проектируемая нагрузка Шумского МО.

-Проектируемая нагрузка ПС Уковская.

2.6. Система обращения с твердыми бытовыми отходами.

2.6.1. Характеристика системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

В Усть-Рубахинском МО отсутствует селективный сбор бытовых отходов, вторичное использование утилизируемой части отходов.

Кроме бытовых отходов, на территории рассматриваемого муниципального образования образуются отходы сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственные отходы также образуются в личных подворьях жителей поселений, которые содержат скот.

Необходимо:

-ликвидировать несанкционированную свалку, расположенную вблизи д. Муксут, д. Уват, в связи с тем, что в санитарно-защитную зону свалки попадают проектируемые границы перспективного развития населенных пунктов д. Муксут и п. Подгорный;

-ликвидировать несанкционированную свалку в с. Мельница, в связи с тем, что граница санитарно-защитной зоны несанкционированной свалки попадает под существующую жилую постройку и проектные границы перспективного развития;

-организация территории для пункта сортировки и прессования мусора с дальнейшей транспортировкой на планируемый полигон ТБО;

-в Усть-Рубахинском МО требуется ликвидация скотомогильников, санитарно-защитные зоны которых расположены на землях населенных пунктов с. Мельница и д. Швайкина, необходимо организовать скотомогильник вдоль автомобильной дороги на Абалаково-Мельница.

Для централизованной организации утилизации трупов животных требуется организация термических ям и ям Беккери.

Необходимо разработать Схему санитарной очистки территории Усть-Рубахинского МО.

### Направления решения проблем в системе обращения с твердыми бытовыми отходами.

•Разработка схемы санитарной очистки муниципального образования.

•Организация централизованного сбора и вывоза ТБО.

•Оборудование во всех поселениях контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора (в том числе и частном секторе).

•Установка мусорных урн в общественных местах.

•Ликвидация несанкционированной свалки, расположенной вблизи д. Муксут, д. Уват, в связи с тем, что в санитарно-защитную зону свалки попадают проектируемые границы перспективного развития населенных пунктов д. Муксут и п. Подгорный.

•Ликвидация несанкционированной свалки в с. Мельница в связи с тем, что граница санитарно-защитной зоны несанкционированной свалки попадает под существующую жилую постройку и проектные границы перспективного развития.

•Организация территории для пункта сортировки и прессования мусора с дальнейшей транспортировкой на планируемый полигон ТБО.

•Проектом предлагается строительство трех полигонов ТБО на территории района (СЗЗ - 1000). Для Усть-Рубахинского МО близлежащий полигон будет расположен в Каменском МО.

•Ликвидация скотомогильников, санитарно-защитные зоны которых расположены на землях населенных пунктов с. Мельница и д. Швайкина, необходимо организовать скотомогильник вдоль автомобильной дороги на «Абалаково - Мельница».

•Для централизованной организации утилизации трупов животных требуется организация термических ям и ям Беккери в Усть-Рубахинском МО.

•Проектом предлагается строительство полигона ТБО (СЗЗ-1000).

•Строительство нового скотомогильника рядом с проектируемым полигоном ТБО.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Краткая характеристика МО.

Усть-Рубахинское муниципальное образование сельского поселения расположено в центре Нижнеудинского района Иркутской области. На севере муниципальное образование граничит с Нижнеудинским городским поселением, на востоке – с Шумским городским и Худоеланским сельским поселениями, на юге - с Солонецким и Порогским сельскими поселениями, на западе с Каменским сельским поселением.

Усть-Рубахинское МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004года №86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

В состав территории Усть-Рубахинского МО входят земли следующих населенных пунктов:

-деревня Муксут;

-деревня Рубахина;

-деревня Уват;

-деревня Швайкина;

-деревня Шум;

-поселок Вознесенский;

-поселок Майский;

-поселок Подгорный;

-село Абалаково;

-село Мельница.

Наибольшую площадь территории Усть-Рубахинского муниципального образования занимают леса. Лесной фонд составляет 641,3км.2 и относится к государственному лесному фонду, наибольшая площадь которого находиться в труднодоступных местах из-за сложного горного рельефа, заболоченности.

Земли водного фонда Усть-Рубахинского муниципального образования составляют 75га – реки Уда и Рубахинка.

Климат территории резко континентальный, его характерной особенностью является большое колебание температур воздуха. Среднегодовая температура воздуха – -1,4ºС, а абсолютный минимум -23ºС. Среднегодовое количество осадков - 372мм. Преобладающими ветрами являются ветра северо-западных и юго-восточных направлений

Техногенное влияние на воздушный бассейн селитебной территории Усть-Рубахинского муниципального образования оказывают, прежде всего, предприятия теплоэнергетики и выбросы от автотранспорта.

Промышленные предприятия со значительными выбросами на территории Усть-Рубахинского МО отсутствуют. Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов оказывают котельные и печное отопление жилого сектора, выбросы автотранспорта.

Общая площадь рассматриваемой территории составляет 72382га, её использование на исходный год разработки проекта отражено в таблице 12.

Застройкой занято 563,03га, что составляет 0,78% всех земель муниципального образования. Зоны, занятые лесами, занимают большую часть площади в границах муниципального образования (63,921%).

Анализ современного использования территории поселения позволяет сделать вывод о его недостаточной эффективности. На долю жилой застройки приходится 555,45га, или 0,767% территории. Площадь жилой территории в расчете на одного жителя составляет 1532,7м². Значительная часть застройки населенных пунктов – 97,98% жилой зоны, приходится на застройку индивидуальными жилыми домами.

Площадь зон делового, общественного и коммерческого назначения в расчете на одного жителя составляет 7,78м², что значительно меньше уровня других муниципальных образований Иркутской области.

Производственные и коммунальные территории занимают площадь в 41,08га, или 0,057% земель поселения. Транспорт занимает 90,27га. Промышленные территории охватывают 28,14га, которые приходятся на предприятия IV, V класса вредности. Такая структура производственных территорий отражает современный функциональный профиль муниципального образования.

Рекреационные территории занимают 11,42га.

Таблица 12. Современное использование территории Усть-Рубахинского сельского поселения.

| Территории | га | % | м²/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | 544,21 | 0,752 | 1501,68 |
| Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа) | 2,53 | 0,003 | 6,98 |
| Зоны размещения объектов дошкольного образования | 4,43 | 0,006 | 12,22 |
| Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования | 4,28 | 0,006 | 11,81 |
| Итого в пределах жилой застройки | 555,45 | 0,767 | 1532,7 |
| II. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 2,82 | 0,004 | 7,78 |
| Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения |  |  |  |
| Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения | 0,64 | 0,0009 | 1,77 |
| Зоны размещения объектов среднего и высшего профессионального образования | 1,95 | 0,003 | 5,38 |
| Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий | 2,17 | 0,003 | 5,99 |
| Итого в пределах общественно-деловых зон | 7,58 | 0,01 | 20,92 |
| III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны размещения производственных объектов 4, 5 классов опасности | 28,14 | 0,039 |  |
| Зоны размещения коммунальных и складских объектов | 12,94 | 0,018 |  |
| Итого в пределах производственных и коммунальных зон | 41,08 | 0,057 |  |
| IV. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |  |
| Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры | 2,6 | 0,004 |  |
| Зоны размещения объектов транспорта | 90,27 | 0,125 |  |
| Итого в пределах зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 92,87 | 0,128 |  |
| V. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |
| Зоны сельскохозяйственных угодий | 8437,54 | 11,657 |  |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения | 61,64 | 0,085 |  |
| Итого в пределах зон сельскохозяйственного использования | 8499,18 | 11,742 |  |
| VI. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны парков, скверов и бульваров | 11,18 | 0,015 |  |
| Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта | 0,24 | 0,0003 |  |
| Итого в пределах зон рекреационного назначения | 11,42 | 0,016 |  |
| VII. ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны природных территорий | 15418,51 | 21,302 |  |
| Зоны, занятые лесами | 46267,2 | 63,921 |  |
| Зоны территорий с нарушенным рельефом | 149,58 | 0,207 |  |
| Зоны территории болот | 893,81 | 1,235 |  |
| Зоны водных объектов | 438,81 | 0,606 |  |
| Итого в пределах зон природного назначения | 63167,91 | 87,27 |  |
| VIII. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны объектов специального назначения |  |  |  |
| Зоны кладбищ | 6,51 | 0,009 |  |
| Итого в пределах зон специального назначения | 6,51 | 0,009 |  |
| Итого в границах сельского поселения | 72382 | 100 | 199729,6 |

Экономика Усть-Рубахинского сельского поселения представлена:

-добычей полезных ископаемых (золото, серебро),

-сельским хозяйством и заготовительной деятельностью,

-малым бизнесом и предпринимательством.

3.1. Перспективные показатели развития МО.

3.2.1. Социально-экономические показатели.

Схемой территориального планирования Нижнеудинского муниципального района прогнозная численность населения представлена по муниципальным образованиям без разбивки по населенным пунктам. В связи с этим распределение численности населения по населенным пунктам на расчетный срок выполнено относительно существующей численности населения за 2012г.

Изменение численности населения Усть-Рубахинского МО к концу расчетного срока в разрезе населенных пунктов представлено ниже.

Таблица 13. Численность населения Усть-Рубахинского сельского поселения, человек на конец года.

| № п/п | Наименование | 2012г | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Муксут | 76 | 90 | 99 |
| 2 | д. Рубахина | 426 | 489 | 537 |
| 3 | д. Уват | 109 | 136 | 157 |
| 4 | д. Швайкина | 150 | 181 | 205 |
| 5 | д. Шум | 214 | 264 | 308 |
| 6 | п. Вознесенский | 637 | 712 | 780 |
| 7 | п. Майский | 162 | 194 | 219 |
| 8 | п. Подгорный | 321 | 366 | 398 |
| 9 | с. Абалаково | 109 | 138 | 161 |
| 10 | с. Мельница | 1420 | 1550 | 1660 |
|  | Итого | 3624 | 4120 | 4524 |

Таким образом, планируемое изменение численности населения сельского поселения к концу 2032г – увеличение на 24,8% относительно 2012г.

Одним из путей решения проблемы увеличения населения является естественный прирост населения.

В условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли населения даже в условиях развития экономической базы численность жителей Усть-Рубахинского МО на 1 очередь Генерального плана (2022г) несколько увеличится и составит 4,12тыс.чел.

На расчетный срок ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, минимизация естественной убыли населения и смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, что приведет к увеличению численности населения на 2032г. до 4,524тыс.чел.

Сложившаяся в Усть-Рубахинском муниципальном образовании демографическая ситуация остается сложной и характеризуется низким уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности и в целом отражает тенденции, происходящие в Иркутской области и стране.

Падение рождаемости по своей динамике становится национальным бедствием. Решить данную проблему возможно только комплексными мерами, в том числе на уровне государства. На федеральном уровне Программа материальной поддержки молодых семей и женщин, принимающих решение родить и вырастить второго и последующего ребенка, принята и начала работать.

### 3.2.2. Перспективы развития застройки.

Необходимый жилищный фонд на расчетную численность населения 1 очереди строительства (4,12тыс.чел.) определен в объеме 90,64тыс.м² общей площади, исходя из средней обеспеченности 22м² на одного жителя.

Проектом на 1 очередь строительства предусматривается снос некапитальных жилых 1-2-этажных домов. Основная причина убыли жилищного фонда – неудовлетворительное техническое состояние на окончание 1 очереди реализации Генерального плана. Таким образом, доля жилого фонда, выбывающего по причине сверхнормативного износа, составляет 5,2% (3,8536тыс.кв.м). Таким образом, сохранению подлежит 68,70783тыс.кв.м (93%) существующего жилого фонда.

Дополнительная потребность в жилищном фонде на 1 очередь строительства составит 21,93217тыс.м² общей площади квартир. Проектное решение предусматривает размещение нового строительства, в основном, на высвобождаемой территории при сносе ветхого жилья. На 1 очередь в общей площади проектируемого жилищного фонда учитываются площади жилых домов садоводств, переводимых в зону жилой застройки.

Всего эскизом застройки предусматривается размещение на 1 очередь строительства нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности при следующей структуре этажности: в 1-2-усадебных жилых домах общей площадью 21,93217тыс.м².

Таблица 14. Расчет потребности в объектах обслуживания поселкового значения на 1 очередь строительства.

| Объекты | Участки застройки с численностью населения (тыс.чел.) | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | д.Муксут | д.Рубахина | д.Уват | д.Швайкина | д.Шум | п.Вознесенский | п.Майский | п.Подгорный | с.Абалаково | с.Мельница | Усть-Рубахинское МО |
|  | 0,09 | 0,489 | 0,136 | 0,181 | 0,264 | 0,712 | 0,194 | 0,366 | 0,138 | 1,55 | 4,12 |
| детские учреждения |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 120 мест/1000жит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 11 | 59 | 16 | 22 | 32 | 85 | 23 | 44 | 17 | 186 | 494 |
| Существующие объекты |  | 15 |  |  |  | 50 | 10 | 72 |  | 312 | 459 |
| Дополнительная потребность | 11 | 44 | 16 | 22 | 32 | 35 | 13 | - | 17 | - | 189 |
| Предложения по размещению |  | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 110 |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 50мест/1000жит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 5 | 24 | 7 | 9 | 13 | 36 | 10 | 18 | 7 | 78 | 206 |
| Существующие объекты |  |  |  |  |  | 25 |  | 21 |  | 98 | 144 |
| Дополнительная потребность | 5 | 24 | 7 | 9 | 13 | 11 | 10 | - | 7 | - | 85 |
| Предложения по размещению |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 190 | 210 |
| учреждения здравоохранения |
| Стационары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 13,47 коек/1000жит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 21 | 55 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 21 | 55 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 18,15 посещений в смену/1000жит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 13 | 4 | 7 | 3 | 28 | 75 |
| Существующие объекты | - | 15 | 10 | 10 | 8 | 15 | 8 | 15 | 10 | 35 | 126 |
| Дополнительная потребность | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
| Станции скорой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 автомобиль/1000жит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молочные кухни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 37* порций в сутки/1000жит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, порций в сутки | 3,33 | 18,093 | 5,032 | 6,697 | 9,768 | 26,344 | 7,178 | 13,542 | 5,106 | 57,35 | 152,44 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 3,33 | 18,093 | 5,032 | 6,697 | 9,768 | 26,344 | 7,178 | 13,542 | 5,106 | 57,35 | 152,44 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1объект /10000жит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность,м2 общей площади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физкультурно-спортивные сооружения |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 60 м2 общей площади /1000жит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 5,4 | 29,34 | 8,16 | 10,86 | 15,84 | 42,72 | 11,64 | 21,96 | 8,28 | 93 | 247,2 |
| Существующие объекты |  | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 171 | 264,2 |
| Дополнительная потребность | 5,4 | 29,34 | 8,16 | 10,86 | 15,84 | - | 11,64 | 21,96 | 8,28 | - | 111,48 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 0,7 га общей площади /1000жит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,063 | 0,3423 | 0,0952 | 0,1267 | 0,1848 | 0,4984 | 0,1358 | 0,2562 | 0,0966 | 1,085 | 2,884 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,096 |
| Дополнительная потребность | 0,063 | 0,3423 | 0,0952 | 0,1267 | 0,1848 | 0,4984 | 0,1358 | 0,2562 | 0,0966 | 0,985 | 2,784 |
| Предложения по размещению |  | 1 площадка |  |  |  |  |  | 1 площадка |  | 1 площадка | 3 площадки |
| учреждения культуры и искусства |
| Клубные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 80 мест /1000жит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 7 | 39 | 11 | 14 | 21 | 57 | 16 | 29 | 11 | 124 | 330 |
| Существующие объекты |  | 50 |  |  | 50 | 100 |  |  | 50 | 150 | 400 |
| Дополнительная потребность | 7 | - | 11 | 14 | - | - | 16 | 29 | - | - | 77 |
| Предложения по размещению |  |  | 20 |  |  |  |  | 50 |  |  | 70 |
| Массовые библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 4,5 тыс. ед. хран./1000жит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, тыс.ед. хранения | 0,405 | 2,2005 | 0,612 | 0,8145 | 1,188 | 3,204 | 0,873 | 1,647 | 0,621 | 6,975 | 18,54 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 | 12,5 |
| Дополнительная потребность | 0,405 | 2,2005 | 0,612 | 0,8145 | 1,188 | 3,204 | 0,873 | 1,647 | 0,621 | - | 11,565 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| Магазины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 300м2 торг. площади /1000жит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 торг. площади | 27 | 146,7 | 40,8 | 54,3 | 79,2 | 213,6 | 58,2 | 109,8 | 41,4 | 465 | 1236 |
| Существующие объекты | 30 | 157 | 68 | 74 | 205 | 63 | 66 | 66,5 | 6 | 360 | 1095,5 |
| Дополнительная потребность | - |  | - | - | - | 150,6 | - | 43,3 | 35,4 | 105 | 334,3 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  | 100 |  | 50 |  | 100 | 250 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 40 мест/1000жит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 4 | 20 | 5 | 7 | 11 | 28 | 8 | 15 | 6 | 62 | 165 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Дополнительная потребность | 4 | 20 | 5 | 7 | 11 | - | 8 | 15 | 6 | 62 | 136 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предприятия коммунального обслуживания |
| Бани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 5 рабочих мест/1000жит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 21 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 21 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гостиницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 6 рабочих мест/1000жит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 25 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Дополнительная потребность | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 25 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 объект на м/р 9-25тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, объектов | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделения банков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 операционная касса на 10-30тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, операционных касс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения Усть-Рубахинского сельского поселения.

Таблица15. – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы теплоснабжения – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного ТС | м2 | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 |
|  | Вновь созданная генерирующая мощность | Гкал/час | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | Гкал/час | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности системы ресурсоснабжения | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.1. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения Усть-Рубахинского сельского поселения.

Таблица 16. – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоснабжения – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного водоснабжения и водоотведения | м2 | 8875,42 | 8875,42 | 8875,42 | 8875,42 | 8875,42 | 8875,42 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | м3/сут. | 77,91 | 77,91 | 77,91 | 77,91 | 77,91 | 77,91 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1м2, на 1 чел.) | ХВС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1чел. | куб.м./чел. в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1м2 многоквартирных домов | куб.м./1м2 в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1м2 бюджетных организаций | куб.м./1м2 в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении Усть-Рубахинского сельского поселения.

Таблица 17. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении Усть-Рубахинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (Гкал/час, км) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2016-2032гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1.1. | Ликвидировать участки тепловых сетей, используемых для сопровождения и поддержания в работоспособном состоянии сетей централизованного холодного водоснабжения | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | 2017 | 2017 | 2400,00 | - | 2400,00 | 0 | 2400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Областной бюджет, местный бюджет |
| 1.2. | Провести технико-экономическое обоснование децентрализация системы теплоснабжения потребителей подключенных к централизованному теплоснабжению от котельных «РТП» и «Саяны». | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | 2021 | 2026 | * | - | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | Областной бюджет, местный бюджет |
|  | Итого по МО: | - | - | 2400 | - | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

* - финансирование, перечень мероприятий и объем работ будет уточняться ежегодно по мере необходимости и выделения субсидий из областного бюджета на развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского МО.

5.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Усть-Рубахинского сельского поселения.

Таблица 18. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Усть-Рубахинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (Гкал/час, км, шт) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2016-2032гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.1 | Восстановить скважину и водонапорную башню в д. Швайкина | повышение надежности водоснабжения | 2016 | 2016 | 200,00 | 1 шт | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет |
| 1.2. | Восстановить скважину и водонапорную башню в п. Майский | повышение надежности водоснабжения | 2016 | 2016 | 200,00 | 1 шт | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет |
| 1.3. | Прорубить скважину и оборудовать пожарную емкость для заправки пожарных машин на случай возникновения пожаров в д. Шум | повышение надежности водоснабжения | 2018 | 2019 | 3171,216 | 1 шт. | 3171,216 | 0 | 0 | 2000,00 | 1171,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | Областной бюджет, местный бюджет |
| 1.4. | Устройство новых систем холодного водоснабжения с. Мельница | повышение надежности водоснабжения | 2019 | 2019 | 1500,00 | - | 1500,00 | 0 | 0 | 0 | 1500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Областной бюджет, местный бюджет |
| 1.5. | Устройство новых систем холодного водоснабжения п. Подгорный | повышение надежности водоснабжения | 2020 | 2020 | 1500,00 | - | 1500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,00 | 0 | 0 | 0 | Областной бюджет, местный бюджет |
|  | Итого по МО | - | - | 6571,216 | - | 6571,216 | 400,00 | 0 | 2000,00 | 2671,216 | 1500,00 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  | Срок реализации мероприятия | Финансовые средства, всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Капитальный ремонт инженерных сетей п.Вознесенский | 2021 | 2 235312,50 | 0,00 | 2 149900,00 | 85 412,50 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

* - финансирование, перечень мероприятий и объем работ будет уточняться ежегодно по мере необходимости и выделения субсидий из областного бюджета на развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского МО.

5.3. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении Усть-Рубахинского сельского поселения.

Таблица 19. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении Усть-Рубахинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (Гкал/час, км, шт) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2016-2032 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (4км.) замена КТП-44 | повышение надежности электроснабжения | 2018 | 2018 | * | - | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Областной бюджет, местный бюджет |
| 1.2. | Проектирование и строительство ВЛ-220Кв Тулун-Нижнеудинск и ПС 220/110/35 в районе с. Мельница с последующей врезкой в линию 110кВ для улучшения качества электроэнергии, уменьшения небаланса уровня электроэнергии | повышение надежности электроснабжения | 2019 | 2019 | * | - | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | Областной бюджет, местный бюджет |
|  | Итого по МО | - | - | * | - | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  | Срок реализации мероприятия | Финансовые средства, всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта по электроснабжению СПК Березка в Нижнеудинском районе | 2021 | 5 050 000,00 | 0,00 | 4 848 000,00 | 202 000,00 | 0,00 |
|  | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  | 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |

* - финансирование, перечень мероприятий и объем работ будет уточняться ежегодно по мере необходимости и выделения субсидий из областного бюджета на развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского МО.

5.4. Программа инвестиционных проектов в системе обращения с отходами производства и потребления Усть-Рубахинского сельского поселения.

Таблица 20. Программа инвестиционных проектов в системе обращения с отходами производства и потребления Усть-Рубахинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (Гкал/час, км) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2016-2032 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1.1. | Мероприятия по разделу «Система обращения с отходами производства и потребления» |  | 2016 | 2032 | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Областной бюджет, местный бюджет |
|  | Итого по МО: | - | - | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Областной бюджет, местный бюджет |

* - финансирование, перечень мероприятий и объем работ будет уточняться ежегодно по мере необходимости и выделения субсидий из областного бюджета на развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского МО.

добавлен п.5.5 по решению 232 от 04.08.2017г.

6. Источники инвестиций.

6.1. Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов коммунального хозяйства Усть-Рубахинского сельского поселения на 2016-2032годы, составляет 8971,216тыс.рублей. Из них наибольшая доля требуется на строительство систем водоснабжения. Финансирование, перечень мероприятий и объем работ будет уточняться ежегодно по мере необходимости и выделения субсидий из областного бюджета на развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского МО.

Распределение планового объёма инвестиций по сферам коммунального комплекса с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития коммунального хозяйства, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016–2032годы. Полученные результаты (в ценах 2016года) приведены в таб. 20.

Таблица 20. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПКР Усть-Рубахинского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 |  |
| 1 | Теплоснабжение | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 |
| 2 | Водоснабжение | 400 | 0 | 2000 | 2671,216 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 6571,216 |
| 3 | Электроснабжение | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | Система обращения с отходами производства и потребления | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

В результате анализа состояния коммунального комплекса Усть-Рубахинского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты коммунальной инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения в модернизацию оборудования за счёт собственных средств. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПКР (в ценах 2016года) приведено в таб. 21.

Таблица 21. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Усть-Рубахинского  сельского поселения, тыс.руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. бюджет Усть-Рубахинского сельского поселения | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение | 2400 | 0 | 2112 | 288 | 0 |
|  | Водоснабжение | 6571,216 | 0 | 5862,655 | 708,561 |  |
| 2 | Электроснабжение | * | 0 | * | * | 0 |
| 3 | Система обращения с отходами производства и потребления | * | 0 | * | * | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2032года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах. На территории поселения не имеется местных топливных ресурсов, за исключением дров.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Усть-Рубахинского сельского поселения, отмечается следующее:

-бюджетная обеспеченность низкая.

-транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

-наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

-состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

-доходы населения на уровне средних по району и наблюдается отток населения.

7. Доступность для граждан стоимости всех коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию предложенной программы

Анализируя необходимую валовую выручку предприятия ООО СК «Ремстрой», вошедшую в установленный тариф на тепловую энергию, можно сказать о том, что финансовых средств у предприятия коммунального комплекса для полноценного осуществления своей деятельности нет. Служба по тарифам Иркутской области урезала все без исключения статьи затрат и уменьшила необходимую валовую выручку предприятия более чем в 3 раза. Финансовых средств недостаточно не только на текущий ремонт, но и на выплату заработной платы, покупку угольного топлива, оплату потребленной электрической энергии.

Оплата за коммунальные услуги на 98 % состоит из оплаты за отопление жилого помещения и даже при урезанном в 3 раза тарифе на тепловую энергию критерий доступности коммунальных услуг вплотную приближен к предельному значению установленному действующим законодательством, а для населения с доходами ниже прожиточного минимума превышает его.

Тариф на подключение для предприятия ООО СК «Ремстрой» не установлен, так как отсутствуют вновь создаваемые (реконструируемые) объекты недвижимости вблизи системы централизованного теплоснабжения, которые претендуют на технологическое подключение к сетям коммунальной инфраструктуры.

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Численность населения, чел | 308 |
| Прожиточный минимум, руб. | 6 293,00 |
| Коэффициент семейности | 2,14 |
| Максимально допустимая доля расхода граждан на оплату ЖКУ, установленная в МО, % | 22,00 |
| Общий прогнозируемый совокупный платеж, руб./год | 5 711 268 |
| Средний совокупный семейный доход по МО руб./мес. | 19 538 |

|  | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума |
| --- | --- | --- |
| Уровень доступности | доступный | недоступный |
| Значение критерия | 17,25 | 16,23 |
| Пределы индекса для уровня "высокий" | - | - |
| Пределы индекса для уровня "доступный" | >22 | >15 |

Из вышеизложенного следует, что реализовать программу модернизации и реконструкции систем централизованного водоснабжения и теплоснабжения возможно только при финансировании из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. При этом ввиду того, что бюджет Усть-Рубахинского муниципального образования имеет острый дефицит, выполнить реализацию программных мероприятий за счет средств муниципального образования не представляется возможным.

8. Управление программой.

Администрация Усть-Рубахинского МО сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

-разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

-контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

-методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 17 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года №115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Приказ от 14 апреля 2008 года №48 Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.