14.10.2022г. № 290

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-РУБАХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬ-РУБАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 - 2026 ГОДЫ И С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2032 ГОДА

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Усть-Рубахинского муниципального образования, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 1 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 N210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава Усть-Рубахинского муниципального образования, Дума Усть-Рубахинского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского муниципального образования на 2022 – 2026 годы и с перспективой до 2032 года.

2. Решение Думы «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского муниципального образования на 2016 - 2020 годы и с перспективой до 2032 года» № 190 от 24.10.2016 г.  признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в  печатном средстве массовой информации «Вестник Усть-Рубахинского сельского поселения».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава Усть-Рубахинского

муниципального образования

А.И. Бурачков

Утверждено

Решением Думы Усть-Рубахинского

муниципального образования

от 14.10.2022г. № 290

Программа

Комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Усть-Рубахинского муниципального образования-сельского поселения

на период 2022–2032годы»

Паспорт программы

| Наименование | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского муниципального образования-сельского поселения на 2022–2032годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Усть-Рубахинского муниципального образования–администрация сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Усть-Рубахинского муниципального образования–администрация сельского поселения |
| Цель Программы | -Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; -Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; -Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; -Повышение энергоэффективности систем водоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; -Снижение износа коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; -инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Усть-Рубахинского муниципального образования-сельского поселения; -повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; -обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Усть-Рубахинского муниципального образования-сельского поселения. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2022 по 2032годы. |
| Целевые показатели | - критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; - показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; - показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; - показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет: 2022 год: - Установка емкости Рожновского, с. Мельница, ул. Ленина, 44А – 196,792 тыс. рублей; - Установка прибора узла учета тепловой энергии в котельной РТП – 148,042 тыс. рублей; -Замена ламп накаливания на светодиодные с установкой датчиков движения – 20,0 тыс. рублей; 2023 год: - Замена ламп накаливания на светодиодные с установкой датчиков движения - 20,0 тыс. рублей; - Замена входных дверей, утепление дверей – 50,0 тыс. рублей; - Разработка проекта зоны санитарной охраны водонапорной башни с. Мельница, ул. Лермонтова, 22 – 200,0 тыс, рублей; 2024 год: - Замена ламп накаливания на светодиодные с установкой датчиков движения - 20,0 тыс. рублей; - Ремонт смесителей и /или замена на экономичные модели, замена раковины – 15,0 тыс. рублей; 2025 год: - Установка прибора узла учета тепловой энергии в администрации – 300, 0 тыс. рублей; - Установка прибора узла учета холодного водоснабжения в администрации с. Мельница, ул. Ленина, 38 – 150,0 тыс. рублей; - Замена ламп накаливания на светодиодные с установкой датчиков движения - 20,0 тыс. рублей; 2026-2032 год: - Замена ламп накаливания на светодиодные с установкой датчиков движения - 140,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032году предполагается: 1. в развитии системы водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; -обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; -снижение уровня потерь воды; -максимальная автоматизация процессов ВОС; -увеличение срока эксплуатации сооружений. 2. в развитии системы водоотведения: -безопасная утилизация сухих остатков КОС; 3. в развитии системы теплоснабжения: -повышение надежности теплоснабжения; |

## Введение

Программа Усть-Рубахинского муниципального образования сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского муниципального образования-сельского поселения на 2022–2032годы» (далее–Программа) Усть-Рубахинского муниципального образования-сельского поселения (далее–МО) разработана в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Минрегиона № 204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Цель программы – обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условия для жизни населения, при котором: обеспечивается качество, надёжность и доступность предоставления коммунальных услуг; соблюдается баланс развития коммунальной инфраструктуры развития Усть-Рубахинского сельского поселения; поселение содержит коммунальную инфраструктуру за счет собственных средств и средств вышестоящих бюджетов.

Основными задачами Программы являются:

1) инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Усть-Рубахинского МО;

2) взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

3) повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

4) обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

5) повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

6) обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Усть-Рубахинского МО.

  - Цели и задачи

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского муниципального образования, разработана в целях обеспечения надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; Повышение энергоэффективности систем водоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; Снижение износа коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского муниципального образования представляет собой перечень мероприятий, со сроком осуществления, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры.

Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского муниципального образования являются:

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг;

Программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности;

В программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Общая характеристика коммунальной инфраструктуры МО.

Согласно предоставленным данным, на 01.01.2022г. жилищный фонд Усть-Рубахинского МО составил 75,4 тыс.м² общей площади.

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет 6,5чел./га.

Жилищный фонд представлен деревянными и капитальными жилыми домами (см. таблицу 1).

Жилищный фонд по техническому состоянию находится на среднем уровне. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 4,9%.

Таблица 1. Распределение жилищного фонда Усть-Рубахинского МО по этажности и материалу стен по состоянию на 01.01.2022г. (тыс.м² общей площади квартир).

| Населенные пункты | 1-этажные | 2-этажные | итого | Всего, тыс.м.кв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-квартирные | 2-квартирные |  |  |  |
|  | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов |  |
| д. Муксут |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 1,081 |
| д. Рубахина | 1 | 109 | 110 | 1 | 23 | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 133 | 8,222 |
| д. Уват |  | 18 | 18 |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 30 | 2,218 |
| д. Швайкина |  | 55 | 55 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 58 | 2,418 |
| д. Шум |  | 78 | 78 |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 93 | 4,56814 |
| п. Вознесенский | 2 | 68 | 70 |  | 86 | 86 |  | 7 | 7 | 2 | 161 | 13,516 |
| п. Майский |  | 46 | 46 |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 52 | 2,816 |
| п. Подгорный |  | 38 | 38 |  | 38 | 38 |  |  |  |  | 76 | 5,52714 |
| с. Абалаково |  | 47 | 47 |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 57 | 3,0701 |
| с. Мельница | 16 | 234 | 1790 | 8 | 80 | 88 | 2 | 6 | 4 | 26 | 316 | 31,958 |
| Всего | 19 | 718 | 2277 | 9 | 273 | 282 | 3 | 16 | 13 | 31 | 1001 | 75,4 |
| % | 1,8 | 69,6 | 71,4 | 0,9 | 26,4 | 27,3 | 0,3 | 1,6 | 1,3 | 3 | 97 | 100 |

В среднем, по муниципальным образованиям области уровень благоустройства по тем же видам инженерного оборудования составляет 64-82%, т. е. существенно выше.

2.1. Система теплоснабжения.

    - 2.2.1. Характеристика системы теплоснабжения.

В д. Рубахина, д. Шум, с. Абалаково, д. Швайкина, п. Майский, д. Муксут, д. Уват, п. Подгорный теплоснабжение общественных и жилых зданий осуществляется децентрализовано (индивидуальное отопление).

Централизованное теплоснабжение присутствует в с. Мельница (котельная «Усть-Рубахинский детский сад» и РТП)

Эксплуатацию теплоисточников «Усть-Рубахинский детский сад», РТП отапливающих жилищный фонд осуществляет предприятие ООО «Теплосервис», с 23.07.2021 года передано по концессионному соглашению.

Жилищный фонд с децентрализованным теплоснабжением составляет 69,9тыс.кв.м. (93,2% от общей площади) в котором проживает 3733 человека.

Жилищный фонд, оборудованный централизованным теплоснабжением, составляет 5,1тыс.кв.м. (6,8% от общей площади), в котором проживает 168 человек.

В Усть-Рубахинском МО - 2 котельных. Жилая 1-2-этажная застройка, усадебного типа и благоустроена, а также с печным отоплением.

Таблица 2. Характеристики котельных.

| № | Месторасположение | Мощность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Усть-Рубахинский детский сад» ул. Ленина, 22А, с. Мельница | 0,6Гкал/час |
| 2 | Котельная РТП ул. Юбилейная, 22 с. Мельница | 2,32Гкал/час |

Проектируемый жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

Примечание. Расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных.

Индивидуальные теплоисточники проектируемых объектов социального назначения, имеющие малую мощность и не требующие значительных капиталовложений (на чертежах графически не отображаются), - рассчитаны на электроотопление. Необходимый запас мощности учтен в разделе «Электроснабжение».

Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений. На вентиляцию и горячее водоснабжение - по паспортам проектов зданий, аналогичных планируемым.

2.3. Система водоснабжения.

2.3.1. Характеристика системы водоснабжения

На территории Усть-Рубахинского МО расположены следующие объекты водоснабжения:

В д. Муксут, д. Уват, д. Швайкина, д. Шум, п. Майский, с. Абалаково и частично в с. Мельница, п. Вознесенский, д. Рубахина и п. Подгорный водоснабжение общественных и жилых зданий осуществляется децентрализовано от 13 скважин глубиной от 40 до 80 метров и 14 колодцев, некоторые жители используют для водоснабжения скважины, пробуренные самостоятельно, там, где подземные воды залегают на глубине не более чем 8 метров, население использует для водоснабжения абиссинские скважины ручного бурения.

Частичное централизованное водоснабжение осуществляется только в населенных пунктах с. Мельница, п. Вознесенский, д. Рубахина и в п.Подгорный.

Источниками централизованного водоснабжения (жилой застройки и административных зданий) с. Мельница являются водонапорная башня и скважины. Система водоснабжения с. Мельница включает в себя:

- Водонапорная башня «Сибирь», которая находится по ул. Ленина, 44а

- Насосная станция «РТП», находится по ул. Юбилейная, 22а, введена в эксплуатацию в 2012 году.

- Артезианская скважина по ул. Муравьева, 15а, год ввода в эксплуатацию 2005, глубина 80 м.

- Насосная станция по ул. Короленко, 19, введена в эксплуатацию в 2011 году, глубина 60 м.

- Насосная станция по ул. Лермонтова, 22, введена в эксплуатацию в 2011 году

Децентрализованное водоснабжение с. Мельница осуществляется из скважин и колодцев:

- Артезианская скважина по ул. Береговая, 18а, введена в эксплуатацию в 1976, глубина 80 м.

- Артезианская скважина по ул. Победы, 2а, введена в эксплуатацию в 1971, глубина 80 м.

- Артезианская скважина по ул. Мира, 4а, введена в эксплуатацию в 2005, глубина 36 м.

На балансе ООО «Теплосервис» находится 5 129 м сетей водопровода. На протяженности водопроводных сетей установлены водопроводные колодцы, в которых размещена запорно-регулирующая водоразборная арматура. Водопроводные сети выполнены по тупиковой схеме, что снижает надежность и повышает вероятность застоя воды в водопроводных сетях.

Водопроводные сети в значительной степени реконструированы в последние годы. Материал водопроводных сетей – ПВХ.

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения Усть-Рубахинского МО являются механические повреждения.

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует.

Ливневая канализация отсутствует.

Население Усть-Рубахинского МО на расчетный срок предусматривается в количестве 3,733 тыс. человек.

Водоснабжение населённых пунктов Усть-Рубахинского МО осуществляется от подземных источников.

Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон, водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Утверждены проекты зон санитарной охраны для водоисточников: с. Мельница, ул. Ленина, 44А, п. Вознесенский, ул. Школьная, 9, д. Муксут, ул. Таежная, 8А. Для водоисточника расположенного по адресу: с. Мельница, ул. Ленина, 44А получена лицензия на пользование недрами.

Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок.

Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам представлен в таблице 23, общий пожарный и аварийный запасы равны 719м³.

2.4. Система водоотведения.

2.4.1. Характеристика системы водоотведения.

Выполняется строительство современных очистных сооружений биологической очистки с доочисткой по фосфатам и нитратному азоту, обеззараживанием с помощью бактерицидного облучения или хлорирования. Обработка осадка выполняется механическим обезвоживанием с последующей отвозкой и утилизацией. После очистки качество очищенной воды должно быть соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдению нормативов качества воды в пунктах водопользования».

Также в населённых пунктах предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

От объектов соцкультбыта МО, к которым не подведена централизованная канализация, водоотведение осуществляется автотранспортом на КОС.

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Черт.1, интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га. Ливневая канализация Усть-Рубахинского МО выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Соответственно, после очистки качество очищенной воды также должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдению нормативов качества воды в пунктах водопользования».

Централизованная система водоотведения на территории МО населённых пунктах отсутствует.

2.5.Система электроснабжения.

2.5.1. Характеристика системы электроснабжения.

В основу разработки проектных предложений по электроснабжению Усть-Рубахинского МО положены исходные данные архитектурно-планировочного раздела проекта, включающие показатели общей площади размещаемых объектов и жилой застройки.

Электроснабжение потребителей Усть-Рубахинского МО осуществляется от ПС 110/10кВ «Рубахино», находящейся в собственности ОАО «ИЭСК» ЗЭС.

Таблица 3. Основные данные по существующей подстанции.

| № | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ | На шинах 6-10кВ для нужд Усть-Рубахинского МО |
| 1 | Рубахино | 110/35/10 | 2х16 | 12,56 | 7,55 | 6,81 |

На основании данных контрольных замеров совмещенный максимум электрических нагрузок Усть-Рубахинского МО на шинах 6-10кВ центра питания составил 6,81МВт. Согласно таблице 28, подстанция имеет загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.

ПС110/35/10кВ «Рубахино» получает питание от ВЛ110кВ ПС «Нижнеудинск» - ПС «Будагово».

Электрические сети 10-35-110кВ выполнены воздушными линиями.

Территориальное расположение ПС приведено на чертеже «Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Усть-Рубахинского МО. Инженерная подготовка территории».

Надежность электроснабжения

Схема построения электроснабжающих сетей 35-110кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ соответствует в целом требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Подсчет электрических нагрузок по площадкам нового строительства выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в Усть-Рубахинском МО, и представлен в таблице 8.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94; с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электропотребление

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5650 потребление электроэнергии в Усть-Рубахинском МО на 2032г. составит 81190,5МВтч в год. При численности населения в 3,734тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 17946,6кВтч на человека в год.

Проектируемое электроснабжение

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 110-35-10кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающей подстанции.

Электроснабжение потребителей Усть-Рубахинского МО на уровне 2032г. предусматривается от ПС110/35/10кВ «Рубахино».

Таблица 4. Характеристика ПС

| Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Мощность трансфор-маторов, МВА | Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующая нагрузка с учетом договоров и ТУ | Первая очередь | Расчетный срок |
|  |  | существ. | проект. 2022г (2032г) | всего на ПС | на шинах 6-10кВ | прирост | на шинах 6-10кВ | прирост | на шинах 6-10кВ |
| Рубахина | 110/35/10 | 2х16 | 2х251 | 12,56 | 7,55 | 4,12+4,152+5,843 | 21,66 | 3,44+1,932+3,543 | 30,57 |

Примечание.

-Мощность трансформаторов запроектирована с учетом нагрузок Шумского МО, проектируемой ПС Уковская.

-Проектируемая нагрузка Шумского МО.

-Проектируемая нагрузка ПС Уковская.

2.6. Система обращения с твердыми бытовыми отходами.

2.6.1. Характеристика системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

В Усть-Рубахинском МО отсутствует селективный сбор бытовых отходов, вторичное использование утилизируемой части отходов.

Кроме бытовых отходов, на территории рассматриваемого муниципального образования образуются отходы сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственные отходы также образуются в личных подворьях жителей поселений, которые содержат скот.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Краткая характеристика МО.

Усть-Рубахинское муниципальное образование сельского поселения расположено в центре Нижнеудинского района Иркутской области. На севере муниципальное образование граничит с Нижнеудинским городским поселением, на востоке – с Шумским городским и Худоеланским сельским поселениями, на юге - с Солонецким и Порогским сельскими поселениями, на западе с Каменским сельским поселением.

Усть-Рубахинское МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004года №86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

В состав территории Усть-Рубахинского МО входят земли следующих населенных пунктов:

-деревня Муксут;

-деревня Рубахина;

-деревня Уват;

-деревня Швайкина;

-деревня Шум;

-поселок Вознесенский;

-поселок Майский;

-поселок Подгорный;

-село Абалаково;

-село Мельница.

Наибольшую площадь территории Усть-Рубахинского муниципального образования занимают леса. Лесной фонд составляет 641,3км.2 и относится к государственному лесному фонду, наибольшая площадь которого находиться в труднодоступных местах из-за сложного горного рельефа, заболоченности.

Земли водного фонда Усть-Рубахинского муниципального образования составляют 75га – реки Уда и Рубахинка.

Климат территории резко континентальный, его характерной особенностью является большое колебание температур воздуха. Среднегодовая температура воздуха – -1,4ºС, а абсолютный минимум -23ºС. Среднегодовое количество осадков - 372мм. Преобладающими ветрами являются ветра северо-западных и юго-восточных направлений

Техногенное влияние на воздушный бассейн селитебной территории Усть-Рубахинского муниципального образования оказывают, прежде всего, предприятия теплоэнергетики и выбросы от автотранспорта.

Промышленные предприятия со значительными выбросами на территории Усть-Рубахинского МО отсутствуют. Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов оказывают котельные и печное отопление жилого сектора, выбросы автотранспорта.

Экономика Усть-Рубахинского сельского поселения представлена:

-добычей полезных ископаемых (золото, серебро),

-сельским хозяйством и заготовительной деятельностью,

-малым бизнесом и предпринимательством.

3.1. Перспективные показатели развития МО.

3.2.1. Социально-экономические показатели.

Схемой территориального планирования Нижнеудинского муниципального района прогнозная численность населения представлена по муниципальным образованиям без разбивки по населенным пунктам. В связи с этим распределение численности населения по населенным пунктам на расчетный срок выполнено относительно существующей численности населения за 2021г.

Изменение численности населения Усть-Рубахинского МО к концу расчетного срока в разрезе населенных пунктов представлено ниже.

Таблица 5. Численность населения Усть-Рубахинского сельского поселения, человек на начало года.

| № п/п | Наименование | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Муксут | 96 | 99 |
| 2 | д. Рубахина | 461 | 537 |
| 3 | д. Уват | 131 | 157 |
| 4 | д. Швайкина | 151 | 205 |
| 5 | д. Шум | 224 | 308 |
| 6 | п. Вознесенский | 256 | 780 |
| 7 | п. Майский | 166 | 219 |
| 8 | п. Подгорный | 344 | 398 |
| 9 | с. Абалаково | 134 | 161 |
| 10 | с. Мельница | 1770 | 1660 |
|  | Итого | 3733 | 4524 |

Таким образом, планируемое изменение численности населения сельского поселения к концу 2032г – увеличение на 25% относительно 2022г.

Одним из путей решения проблемы увеличения населения является естественный прирост населения.

На расчетный срок ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, минимизация естественной убыли населения и смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, что приведет к увеличению численности населения на 2032г. до 4,524тыс.чел.

Сложившаяся в Усть-Рубахинском муниципальном образовании демографическая ситуация остается сложной и характеризуется низким уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности и в целом отражает тенденции, происходящие в Иркутской области и стране.

Падение рождаемости по своей динамике становится национальным бедствием. Решить данную проблему возможно только комплексными мерами, в том числе на уровне государства. На федеральном уровне Программа материальной поддержки молодых семей и женщин, принимающих решение родить и вырастить второго и последующего ребенка, принята и начала работать.

### 3.2.2. Перспективы развития застройки.

Необходимый жилищный фонд на расчетную численность населения 1 очереди строительства (4,12тыс.чел.) определен в объеме 90,64тыс.м² общей площади, исходя из средней обеспеченности 22м² на одного жителя.

Проектом на 1 очередь строительства предусматривается снос некапитальных жилых 1-2-этажных домов. Основная причина убыли жилищного фонда – неудовлетворительное техническое состояние на окончание 1 очереди реализации Генерального плана. Таким образом, доля жилого фонда, выбывающего по причине сверхнормативного износа, составляет 5,2% (3,8536тыс.кв.м). Таким образом, сохранению подлежит 68,70783тыс.кв.м (93%) существующего жилого фонда.

Дополнительная потребность в жилищном фонде на 1 очередь строительства составит 21,93217тыс.м² общей площади квартир. Проектное решение предусматривает размещение нового строительства, в основном, на высвобождаемой территории при сносе ветхого жилья. На 1 очередь в общей площади проектируемого жилищного фонда учитываются площади жилых домов садоводств, переводимых в зону жилой застройки.

Всего эскизом застройки предусматривается размещение на 1 очередь строительства нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности при следующей структуре этажности: в 1-2-усадебных жилых домах общей площадью 21,93217тыс.м².

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения Усть-Рубахинского сельского поселения.

Таблица 6. – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы теплоснабжения – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного ТС | м2 | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 |
|  | Вновь созданная генерирующая мощность | Гкал/час | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | Гкал/час | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности системы ресурсоснабжения | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.1. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения Усть-Рубахинского сельского поселения.

Таблица 7. – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоснабжения – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного водоснабжения и водоотведения | м2 | 8875,42 | 8875,42 | 8875,42 | 8875,42 | 8875,42 | 8875,42 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | м3/сут. | 77,91 | 77,91 | 77,91 | 77,91 | 77,91 | 77,91 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1м2, на 1 чел.) | ХВС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1чел. | куб.м./чел. в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1м2 многоквартирных домов | куб.м./1м2 в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1м2 бюджетных организаций | куб.м./1м2 в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении Усть-Рубахинского сельского поселения.

Таблица 8. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении Усть-Рубахинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | на весь период 2022-2032гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 | 2027-2031 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 | Установка прибора узла учета тепловой энергии в котельной РТП | 2022 | 2022 | 148,042 | 148,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет |
| 1.2 | Произвести замену труб теплоснабжения от котельной РТП до ул. Юбилейная, 16 | 2025 | 2025 | 1200,00 | 0 | 0 | 0 | 1200,00 |  |  |  |  | Областной бюджет, местный бюджет |
| 1.3 | Установка прибора узла учета тепловой энергии в администрации с. Мельница, ул. Ленина, 38 | 2025 | 2025 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет |
| 1.4 | Капитальный ремонт системы теплоснабжения с. Мельница, ул. Юбилейная | 2026 | 2026 | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | Областной бюджет, местный бюджет |

* - финансирование, перечень мероприятий и объем работ будет уточняться ежегодно по мере необходимости и выделения субсидий из областного бюджета на развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского МО.

5.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Усть-Рубахинского сельского поселения.

Таблица 9. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Усть-Рубахинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | на весь период 2022-2032гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 | 2030-2031 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 | Установка емкости Рожновского, с. Мельница, ул. Ленина, 44А | 2022 | 2022 | 196,792 | 196,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет |
| 1.2 | Замена насосной станции в котельной: с. Мельница, ул. Юбилейная, 22А | 2023 | 2025 | 1 248,00 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | Областной бюджет, местный бюджет |
| 1.3 | Разработка проекта зоны санитарной охраны водонапорной башни с. Мельница, ул. Лермонтова, 22 | 2023 | 2023 | 200,0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет |
| 1.4. | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения с. Мельница, с улицы Победы, 2А до улицы Молодости, 1 | 2024 | 2025 | 2500,00 | 0 | 0 | 1200,0 | 1300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Областной бюджет, местный бюджет |
| 1.5 | Устройство новых систем холодного водоснабжения п. Вознесенский, ул. Набережная | 2024 | 2024 | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Областной бюджет, местный бюджет |
| 1.6 | Установка прибора узла учета холодного водоснабжения в администрации с. Мельница, ул. Ленина, 38 | 2025 | 2025 | 150,00 | 0 | 0 |  | 150,00 |  |  |  |  | Местный бюджет |

* - финансирование, перечень мероприятий и объем работ будет уточняться ежегодно по мере необходимости и выделения субсидий из областного бюджета на развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского МО.

5.3. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении Усть-Рубахинского сельского поселения.

Таблица 10. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении Усть-Рубахинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | на весь период 2022-2032 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 | 2030-2031 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.1 | Строительство объекта по электроснабжению СПК Березка в Нижнеудинском районе | 2022 | 2022 | 19 613,110 | 19 613,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Областной бюджет, местный бюджет |
| 1.2. | Замена ламп накаливания на светодиодные с установкой датчиков движения | 2022 | 2032 | 220,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | 40,0 | 20,0 | Местный бюджет |
| 1.3 | Замена входных дверей, утепление дверей | 2023 | 2024 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет |
| 1.4 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | 2022 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не требуется |
| 1.5 | Ремонт смесителей и /или замена на экономичные модели, замена раковины | 2024 | 2024 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет |

* - финансирование, перечень мероприятий и объем работ будет уточняться ежегодно по мере необходимости и выделения субсидий из областного бюджета на развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского МО.

5.4. Программа инвестиционных проектов в системе обращения с отходами производства и потребления Усть-Рубахинского сельского поселения.

Таблица 11. Программа инвестиционных проектов в системе обращения с отходами производства и потребления Усть-Рубахинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | на весь период 2022-2032 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 | 2030-2031 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. | Выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Усть-Рубахинского муниципального образования | 2022 | 2023 | 12146,554 | 2131,250 | 10015,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Областной бюджет, местный бюджет |

* - финансирование, перечень мероприятий и объем работ будет уточняться ежегодно по мере необходимости и выделения субсидий из областного бюджета на развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского МО.

6. Источники инвестиций.

6.1. Структура инвестиций.

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. Финансирование, перечень мероприятий и объем работ будет уточняться ежегодно по мере необходимости и выделения субсидий на развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Рубахинского МО.

Распределение планового объёма инвестиций по сферам коммунального комплекса с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития коммунального хозяйства, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2022–2032годы.

Перспективы сельского поселения до 2032года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах. На территории поселения не имеется местных топливных ресурсов, за исключением дров.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Усть-Рубахинского сельского поселения, отмечается следующее:

-бюджетная обеспеченность низкая.

-транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

-наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

-состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

-доходы населения на уровне средних по району и наблюдается отток населения.

7. Доступность для граждан стоимости всех коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию предложенной программы

Анализируя необходимую валовую выручку предприятия ООО «Теплосервис»», вошедшую в установленный тариф на тепловую энергию, можно сказать о том, что финансовых средств у предприятия коммунального комплекса для полноценного осуществления своей деятельности нет. Служба по тарифам Иркутской области урезала все без исключения статьи затрат и уменьшила необходимую валовую выручку предприятия более чем в 3 раза. Финансовых средств недостаточно не только на текущий ремонт, но и на выплату заработной платы, покупку угольного топлива, оплату потребленной электрической энергии.

Оплата за коммунальные услуги на 98 % состоит из оплаты за отопление жилого помещения и даже при урезанном в 3 раза тарифе на тепловую энергию критерий доступности коммунальных услуг вплотную приближен к предельному значению установленному действующим законодательством, а для населения с доходами ниже прожиточного минимума превышает его.

Тариф на подключение для предприятия ООО «Теплосервис» не установлен, так как отсутствуют вновь создаваемые (реконструируемые) объекты недвижимости вблизи системы централизованного теплоснабжения, которые претендуют на технологическое подключение к сетям коммунальной инфраструктуры.

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляют по квитанциям ресурсоснабжающей организации.

Реализовать программу модернизации и реконструкции систем централизованного водоснабжения и теплоснабжения возможно только при финансировании из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. При этом ввиду того, что бюджет Усть-Рубахинского муниципального образования имеет дефицит, выполнить реализацию программных мероприятий за счет средств муниципального образования не представляется возможным.

8. Управление программой.

Администрация Усть-Рубахинского МО сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

-разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

-контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

-методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 11 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года №115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Приказ от 14 апреля 2008 года №48 Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.